DEVIS TYPE

Air-Bloc 21

Adhésif pare-air/vapeur appliqué à la truelle

pour isolant en panneaux

Section 07212

Fichier 07212_AIRBLOC_21_P-A.DOC

(format MS Word 2000)

Révision 10 décembre 2001

Note au rédacteur : Cette section type de devis type décrit des matériaux et des méthodes pour la mise en œuvre de panneaux d’isolant avec adhésif pare-air/vapeur appliqué à la truelle.  Bien qu’elle ait été révisée, cette section de devis doit être adaptée en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.  Elle a été préparée selon le mode de présentation en trois parties élaboré par DCC.  Elle devrait être incluse en tant que section distincte dans la division 07 – Isolation thermique et étanchéité.

– GÉNÉRALITÉS

Sommaire des travaux

Ouvrages inclus :

pose de l'isolant en panneaux avec adhésif pare-air/vapeur sur les surfaces en [blocs de béton,] [béton,] [sous-revêtement] et [     ] ;

[     ] ;

tout autre ouvrage complémentaire requis.

Ouvrages connexes :

[béton coulé en place, section [     ]] ;

[maçonnerie de blocs de béton, section [     ]] ;

[charpenterie brute, section [     ]] ;

[pare-vapeur de la toiture, section [     ] ;

[produits d'étanchéité, section [     ]] ;

[cadres de portes en acier, section [     ]] ;

[fenêtres, section [     ]] ;

[sous-revêtement en panneaux de gypse, section [     ]] ;

[     ], section [     ].

Ouvrages décrits ailleurs :

[     ], section [     ].

Normes de référence

Sauf indications contraires, exécuter les travaux de la présente section conformément aux normes et recommandations de Bakor Inc.

Documents et échantillons à soumettre

Fiches techniques :

conformément aux prescriptions, soumettre les fiches techniques de tous les produits et accessoires utilisés, indiquant les propriétés physiques de ces éléments.

Assurance de la qualité

Recourir aux services d’une entreprise qualifiée par Bakor Inc. pour l’exécution des travaux de la présente section.  S’assurer de la compétence et de la spécialisation de la main-d’œuvre.

Fournir un document émis par Bakor Inc. attestant que cette dernière reconnaît officiellement l’entreprise chargée de l’exécution des travaux de la présente section comme entrepreneur qualifié.

Recourir aux services d'une entreprise membre de l'AIQ (Association d'Isolation du Québec) pour l'exécution des travaux de la présente section. S'assurer de la compétence et de la spécialisation de la main-d'oeuvre.

Conserver en tout temps sur le chantier une copie de la documentation du fabricant.

Au début des travaux et en tout temps durant leur exécution, permettre l’accès au chantier et sur les toitures au représentant ou à d’autres personnes désignées par Bakor Inc. afin qu’ils puissent apporter quelqu’assistance technique requise.

Transport et entreposage

Livrer et entreposer tous les matériaux dans leurs emballages originaux, portant le nom du manufacturier, la qualité, le poids, les normes s'y rapportant et autre indication ou référence technique appropriée.

Protéger adéquatement les matériaux et les entreposer en permanence dans un abri sec, ventilé et protégé des intempéries.  Ne sortir de cet abri que les matériaux qui seront utilisés dans la même journée.

Éloigner tout produit contenant des solvants de la flamme nue et des sources de chaleur excessive.

Entreposer debout les matériaux livrés en rouleaux.

Conditions préalables

Laisser mûrir le béton pendant au moins 14 jours.

– Produits

Fabricant

Produits acceptables : n’utiliser que des membranes, apprêts, adhésifs, mastics et pare-air/vapeur provenant tous du même fabricant pour l’exécution des travaux de la présente section.

Matériaux

Apprêt pour membrane autoadhésive sur maçonnerie, béton, bois, panneaux de sous-revêtement et surfaces métalliques : Apprêt Blueskin ou Aquatac de Bakor, selon la température ambiante.

Choisir la membrane de raccordement en rapport avec la témperature extérieure au moment de l’application

.3	Membrane de raccordement : autoadhésive, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé, et ayant les propriétés physiques suivantes :

couleur : bleu ;

épaisseur : 1,0 mm ;

température minimale d'application : +5° C ;

perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) : 2,8 ng/Pa(m²(s (0,05 perms) ;

perméabilité à l'air à 75 Pa (ASTM E283-91) : 0,0005 l/s(m² ;

perméabilité à l'air après le test à 3000 Pa (ASTM E330-90) : aucun changement ;

produit de référence : Blueskin SA de Bakor.

.4	Membrane de raccordement : autoadhésive, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé, et ayant les propriétés physiques suivantes :

.1   couleur : bleu ;

.2   épaisseur : 1,0 mm ;

.3   température minimale d'application : -12° C ;

.4   perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) : 2,8 ng/Pa(m²(s (0,05 perms) ;

.5   perméabilité à l'air à 75 Pa (ASTM E283-91) : 0,0005 l/s(m² ;

.6   perméabilité à l'air après le test à 3000 Pa (ASTM E330-90) : aucun changement ;

produit de référence : Blueskin SA LT de Bakor.

.5	Membrane pour solin intramural : autoadhésive, constituée d'un composé de bitume caoutchouté SBS laminé à un film polyéthylène croisé, et ayant les propriétés physiques suivantes :

.1   couleur : jaune ;

.2   épaisseur : 1,0 mm ;

.3   température minimale d'application : -4° C ;

.4   perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) : 2,8 ng/Pa(m²(s (0,05 perms) ;

.5   perméabilité à l'air à 75 Pa (ASTM E283-91) : 0,0005 l/s(m² ;

.6   produit de référence : Blueskin TWF de Bakor.

Note au rédacteur : Ne retenir qu'un seul des 2 paragraphes suivants ou s'assurer que l'usage particulier de chaque produit est indiqué.

.6	Adhésif pour isolant : à base de caoutchouc synthétique, de type solvant, et ayant les propriétés physiques suivantes :

.1	couleur : crème ;

.2	teneur en solides : 72% ;

.3	température d'application : de -12° C à +40° C ;

.4	perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) : pellicule de 3,2 mm avant séchage, 1,7 ng(Pa(m²(s (0,03 perms) ;

.5	perméabilité à l'air à 100 Pa, appliqué à raison de 3 l( m² : 0,013 l(m² s ;

.6	produit de référence : Air-Bloc 21 de Bakor.

.7	Adhésif pour isolant : à base de caoutchouc synthétique, de type solvant, ignifuge une fois sec, et ayant les propriétés physiques suivantes :

.1	couleur : crème ;

.2	teneur en solides : 72% ;

.3	température d'application : de -12° C à +40° C ;

.4		perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96) : pellicule de 3,2 mm avant séchage, 1,7 ng(Pa(m²(s (0,03 perms) ;

.5	perméabilité à l'air à 75 Pa, appliqué à raison de 3 l(m² : 0,002 l(m² s ;

.6	produit de référence : Air-Bloc 21 FR de Bakor.

.8        Isolant : [     ], conforme à la norme [     ], et ayant les propriétés physiques suivantes :

.1	résistance thermique : RSI [     ]/25 mm (R [     ]/po) ;

.2	résistance en compression : [     ] kPa ([     ]lb/po²) ;

.3	dimension des panneaux : [     ] x [     ] mm ([     ] x [     ] po) ;

.4	épaisseur : [[     ] mm ([     ] po)] [selon les indications aux dessins].

.5		Attaches : rondelles en plastique, 75 mm ø, avec vis de type approprié au support et pénétrant de 25 mm dans ce dernier.

– EXÉCUTION

Inspection

Vérifier si les charpentes et les travaux déjà exécutés sont en état de recevoir les ouvrages décrits dans la présente section.

Dresser une liste des anomalies, non-concordances et corrections à faire et la transmettre à l’architecte.  N’entreprendre les travaux qu’une fois les correctifs effectués.  S’assurer que les surfaces à couvrir sont propres, lisses et sèches.

Le commencement des travaux ou de toutes parties du travail signifie l’acceptation des travaux de base.

Travaux préparatoires

Sceller les surfaces de béton comportant de grands vides ou des zones écaillées et les joints de mortier ouverts de façon à former une surface uniforme.  Sceller les grandes fissures à l'aide d'une bande de membrane de raccordement recouvrant les surfaces adjacentes aux fissures d'au moins 75 mm de chaque côté.  Poser un ruban de membrane de raccordement sur les joints des panneaux de sous-revêtement.

Mise en œuvre

Apprêt :

sur les surfaces à recouvrir de membrane autoadhésive de raccordement ou pour solin intramural, appliquer l'apprêt au rouleau au taux recommandé par le fabricant ; laisser sécher ±30 minutes avant la pose de la membrane.

Pose de la membrane de raccordement et de la membrane pour solin intramural :

appliquer de la membrane de raccordement au niveau des raccordements entre les blocs de maçonnerie et l'acier ou le béton, les panneaux de sous-revêtement et l'acier ou le béton, ainsi qu'aux poutres, colonnes, cadres de porte et de fenêtres en bandes centrées sur le joint et recouvrant d'au moins 75 mm sur les surfaces adjacentes ;

appliquer de la membrane pour solin intramural à la base des murs de maçonnerie, au-dessus des linteaux ainsi qu’à tout endroit indiqué ; remonter la partie verticale de 150 mm sur la maçonnerie arrière ou sur les panneaux de sous-revêtement ;

presser la membrane autoadhésive au rouleau d'acier ou de polypropylène afin d'assurer un contact total ;

fixer la membrane de raccordement et la membrane pour solin intramural à l'aide d'une barre métallique aux cadres des fenêtres, murs-rideaux, portes et autres, si requis.

Application de l’adhésif :

appliquer à la truelle plate une couche ininterrompue d'adhésif, y compris sur une largeur de 25 mm par-dessus la membrane de raccordement ou de solin intramural, à raison de  3 l/m² de façon à déposer une pellicule de 3 mm d'épaisseur ;

travailler l'adhésif à la truelle autour des ancrages à maçonnerie et autres saillies afin d'assurer une étanchéité continue ; recouvrir immédiatement d'isolant.

Mise en place de l’isolant :

poser l'isolant de façon à assurer une protection thermique continue aux éléments et aux espaces libres du bâtiment ; réaliser un ajustement serré de l'isolant autour des accessoires et tuyaux de plomberie, conduits et autres éléments saillants ;

découper et tailler soigneusement l'isolant de manière qu'il occupe pleinement les espaces libres ; exécuter des joints serrés et décaler les joints verticaux ; n'utiliser que des panneaux dont les rives ne sont ni ébréchées, ni brisées ;

poser l'isolant en appuyant fermement pour assurer un contact total ;

lorsque l'isolant est posé sur la surface inférieure du substrat (au plafond, par exemple), le fixer au moyen d'attaches à raison de [     ] attaches par panneau.

* FIN DE CETTE SECTION *